Министерство образования и науки Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

(среднее специальное учебное заведение)

«Ачинский профессионально-педагогический колледж»

## УТВЕРЖДАЮ:

## Заместитель директора по учебной работе

## ____________________ О.П.Каблукова

«____» _______________ 20    г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ»

основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования

Базовая подготовка

Специальность 23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,

дорожных машин и оборудования (по отраслям)

г. Ачинск,  2014г.

| Рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссииспециальных дисциплин Протокол № __ от «___»______20__ г. Председатель ПЦК ___________________ Е.И. Сержан |  | Составлена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» |
| --- | --- | --- |

Составитель (и): Куликов Николай Николаевич преподаватель специальных дисциплин,

Ачинский профессионально-педагогический колледж

Экспертиза:

Внутренняя экспертиза:

Техническая экспертиза: Цибулькина Мария Юрьевна, методист Ачинского профессионально-педагогический колледжа

Содержательная экспертиза: Сержан Евгений Иванович, председатель цикловой комиссии специальных дисциплин

Рецензент: ______________________________________________________

__________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (полностью) эксперта, должность, полное название ОУ СПО/ВПО)

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины  «ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ» для специальности среднего

профессионального образования, разработанной:

ФГОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева»

ФГОУ СПО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»

Рабочая программа разработана в соответствии с Разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 года.

# СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……….. | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………………. | 6 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…………….. | 8 |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ … | 58 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) ……………………..... | 61 |

- паспорт рабочеЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02.  Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских

и на месте выполнения работ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии  с ФГОС по специальности СПО  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) /23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в сфере  технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования, профессионального образования по смежным специальностям.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению;

- проведения регулировочных работ механизмов электрооборудования автомобилей и тракторов;

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности простоев техники;

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС);

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных,   дорожных машин и оборудования;

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения параметров;

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных работ;

уметь:

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин постоянного и переменного тока;

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- выполнять регулировочные работы механизмов, систем, трансмиссии рулевого управления  автомобилей и тракторов;

- выполнять регулировочные работы механизмов электрооборудования автомобилей и тракторов, установку зажигания автомобилей;

- по принципиальным схемам  электрооборудования автомобилей и тракторов находить неисправность в системе электрооборудования.

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, технологического оборудования;

- осуществлять контроль за соблюдением   технологической дисциплины;

- обеспечивать безопасность работ при  эксплуатации и ремонте  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии;

знать:

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей;

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной техники;

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и переменного тока;

- устройство рабочие процессы в двигателях, системы охлаждения, смазки, питания карбюраторных и дизельных двигателей;

- устройство, работу кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов;

- устройство трансмиссии, ходовой части автомобилей и гусеничных тракторов;

- устройство рулевого управления, тормозной системы  автомобилей и тракторов;

- принципиальные схемы электрооборудования автомобилей и тракторов;

- устройство и работу приборов системы зажигания, коммутационной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов,

- системы освещения и световой сигнализации, приборы электрооборудования с электрическим приводом.

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог;

- основные характеристики электрического,   гидравлического и пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных,  дорожных машин и оборудования;

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их восстановления;

- методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1485  час,

в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  1233часов,  включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 823  часов; самостоятельной работы обучающегося – 410часов;

- учебной практики  –  72 часов;

- производственная практика - 180  часов.

# 2.  результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов |
| ПК 2.2 | Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| ПК 2.3 | Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| ПК 2.4 | Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3.  СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02.  Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

| Коды профессиональныкомпетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производст-венная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 | МДК 02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации | 1051 | 533 | 155 | 70 | 266 |  | 72 | 180 |
| ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 285 | 190 | 84 |  | 95 |  |  |  |
| ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | МДК. 02. 03 Эксплуатационные материалы | 77 | 52 | 17 |  | 25 |  |  |  |
| ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 | МДК.02.04 Основы гидравлики и гидропневмопривод | 72 | 48 | 18 |  | 24 |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов |  | 180 |
|  | Всего: | 1485 | 823 | 274 | 70 | 410 |  | 72 | 180 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 02.01. Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации |  | 799 |  |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Значение автомобильного транспорта и тракторного парка в экономике РФ и в дорожном строительстве. Краткая история автотракторостроения в РФ и в странах СНГ. Использование машин и механизмов в Российской армии. Автомобильные и тракторные заводы РФ и их продукция. Автомобильный транспорт - источник загрязнения окружающей среды токсичными веществами, шума и ДТП. |  | 1 |
| Тема 1. Устройство автомобильных и тракторных двигателей |  |  |  |
| Тема 1.1. Общее устройство и рабочие процессы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Назначение и классификация автотракторных двигателей. Общее устройство одноцилиндрового 4-х тактного поршневого двигателя; Основные части. Их назначение и принцип работы. Основные понятия и определения: "мертвые" точки, ход поршня, рабочий объем, полный объем цилиндра, степень сжатия. |  | 2 |
|  | 2 | Рабочие циклы 2-х тактных и 4-х тактных карбюраторных и дизельных поршневых двигателей. Преимущества и недостатки. Дизелизация автотранспорта и ее значение. Перспективные разновидности рабочих циклов поршневых двигателей: двигатели с предкамерно-факельным зажиганием, дизельные двигатели с турбо-наддувом, двигатели с впрыском легкого топлива, газодизельные и многотопливные двигатели. Понятие о роторно-поршневом двигателе. |  | 2 |
|  | 3 | Типы многоцилиндровых двигателей и их преимущества. Работа 4 -х и 6-ти цилиндровых однорядных двигателей и 6-ти и 8-ми цилиндровых V - образных двигателей. Порядок работы цилиндров. Таблица порядка работы цилиндров. Краткая техническая характеристика автотракторных двигателей. Причины и признаки отказов при субъективном диагностировании основных деталей, агрегатов, узлов и механизмов. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала. | 4 |  |
| Тема 1.2. Кривошипно-шатунный механизм | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Назначение КШМ, основные части. Устройство неподвижных деталей: блок цилиндров, головки блока, прокладки головки блока. Назначение и устройство подвижных деталей: поршня, поршневых колец, поршневого пальца, шатуна, коленчатого вала, коренных и шатунных подшипников, маховика. Характерные признаки и причины отказов деталей и узлов КШМ |  | 3 |
|  | 2 | Особенности устройства деталей двигателя с воздушным охлаждением. Конструктивные особенности деталей, изучаемых двигателей: материал деталей и конструкторско-технологические меры, повышающие прочность, надежность, долговечность деталей и моторесурс двигателя. Крепление двигателя на раме. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 1.3. Газораспределительный механизм | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Назначение, типы газораспределительных механизмов. Общее устройство и работа. Особенности газораспределительных механизмов с верхним расположением распределительного вала. Конструктивные особенности ГРМ форсированных двигателей. Устройство деталей ГРМ. Конструктивные, особенности деталей изучаемых двигателей. Материал и конструктивно - технологические меры, повышающие прочность, надежность, долговечность деталей и моторесурс двигателя. |  | 2 |
|  | 2 | Декомпрессионные механизмы. Характерные признаки и причины отказов деталей и узлов ГРМ. Фазы газораспределения. Диаграмма фаз газораспределения. Тепловой клапанный зазор и его регулировка. Назначение, устройство и работа декомпрессионного механизма. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление. | 4 |  |
| Тема 1.4. Система охлаждения | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Назначение системы охлаждения, влияние перегрева и переохлаждения на износ деталей, мощность и расход топлива. Виды систем охлаждения. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения с принудительной циркуляцией. Основные части, их назначение. Устройство и работа: радиатора, расширительного бачка, термостата, жалюзи, жидкостного насоса. Способы регулирования теплового режима работы двигателя |  | 2 |
|  | 2 | Воздушное охлаждение, его устройство и работа. Преимущества и недостатки воздушного охлаждения. Гидромуфта привода вентилятора. Характерные признаков отказов и неисправностей системы охлаждения. Особенности систем охлаждения карбюраторных и дизельных двигателей автомобилей и тракторов в условиях круглогодичной эксплуатации в южных районах. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа. Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление. | 4 |  |
| Тема 1.5. Смазочная система | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Назначение смазочной системы. Способы подачи масла к трущимся деталям. Виды систем смазки. Основные части и общее устройство комбинированной смазки изучаемых двигателей. Пути подвода масла к трущимся деталям. Устройство и работа узлов и приборов системы. Назначение, расположение и работа редукционного, перепускного, предохранительного и других клапанов системы смазки. |  | 2 3 |
|  | 2 | Характерные признаки и причины отказов системы смазки. Влияние качества очистки масла на долговечность. Системы вентиляции картера. Влияние системы вентиляции на загрязнение. Особенности систем смазки карбюраторных и дизельных двигателей автомобилей и тракторов в условиях круглогодичной эксплуатации в южных регионах России. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа. Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление. | 4 |  |
| Тема 1.6. Система питания карбюраторных и газовых двигателей | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Назначение, основные части, общее устройство и работа системы питания карбюраторного двигателя. Горючая смесь и ее образование. Понятие о детонации. Состав горючей смеси и его влияние на работу двигателей. Коэффициент избытка воздуха. Режимы работы двигателя. Требования к составу смеси на различных режимах. Устройство и работа простейшего карбюратора. Недостатки Основные устройства и системы современных карбюраторов: их назначение и принцип действия. Влияние состояния системы питания на загрязнение окружающей среды токсичными веществами и экономию топлива. |  | 2 |
|  | 2 | Типы карбюраторов. Устройство и работа 2-х камерных карбюраторов с параллельной работой смесительных камер на различных режимах. Устройство и работа приборов системы питания. |  | 2 |
|  | 3 | Устройство и работа приборов и системы питания газобаллонных автомобилей работающих на сжиженном и сжатом газ. Устройство и работа приборов и системы питания инжекторных двигателей. |  | 3 |
|  | 4 | Характерные признак и причины отказов топливных систем питания бензиновых двигателей. Особенности работы систем питания бензиновых и газовых двигателей в условиях круглогодичной эксплуатации в южных регионах России. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практическим работам и их оформление. | 4 |  |
| Тема 1. 7. Система питания дизельных двигателей | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Особенности смесеобразования в дизельных двигателях. Типы дизельных двигателей по способу смесеобразования. Общее устройство и работа системы питания 4-х тактных автотракторных дизельных двигателей, основные части и их назначение. |  | 2 |
|  | 2 | Устройство и работа многоплунжерных топливных насосов высокого давления. Привод топливного насоса. Автоматическая муфта опережения впрыска, ее устройство и работа. |  | 2 |
|  | 3 | Устройство одноплунжерного топливного насоса высокого давления. Особенности V -образного топливного насоса высокого давления. Устройство и работа приборов и устройств дизельной системы питания. |  | 3 |
|  | 4 | Регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей. Характерные признаки и причины отказов топливных систем питания дизельных двигателей. Устройство и работа турбокомпрессора. Особенности работы систем питания дизельных двигателей в условиях круглогодичной эксплуатации в южных регионах России. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа. Изучение нового материала, подготовка к практическим работам и их оформление. | 4 |  |
| Тема 1. 8. Пусковые двигатели и подогреватели | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Системы пуска автотракторных двигателей. Устройство 2-х и 4-х тактных пусковых двигателей. Силовая передача пусковых двигателей. Устройство и работа сцепления, редуктора и механизма включения и автоматического выключения. Взаимодействие пускового двигателя с дизельным двигателем. |  | 2 |
|  | 2 | Предпусковые подогреватели. Жидкостные и электрофакельные подогреватели, их устройство и работа. Особенности систем подогрева и пуска карбюраторных и дизельных двигателей автомобилей и тракторов в условиях круглогодичной эксплуатации в южных регионах России. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление. | 4 |  |
| Тема 2. Общие понятия об элементах теории двигателей внутреннего сгорания. |  |  |  |
| Тема 2.1. Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Процессы впуска, сжатия, сгорания, расширения и выпуска. Понятия о коэффициентах наполнения и остаточных газов. Особенности процесса сгорания в карбюраторных и дизельных двигателях. Развернутая индикаторная диаграмма процесса сгорания. |  |  |
|  |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа. Изучение нового материала. | 3 |  |
| Тема 2.2. Показатели рабочего цикла | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Параметры, характеризующие работу двигателя: работа цикла, среднее индикаторное давление, индикаторная мощность, литровая мощность. Часовой и удельный расход топлива. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала. | 3 |  |
| Тема 2.3. Тепловой баланс и характеристики двигателей внутреннего сгорания | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Коэффициенты полезного действия двигателя: термический индикаторный, относительный, эффективный, механический. Тепловой баланс двигателя, характеристики двигателя. Скоростная характеристика карбюраторного двигателя. Условия снятия. Характерные точки. |  | 2 |
|  | 2 | Понятие о характеристиках холостого хода, нагрузочных и регулировочных характеристиках. Факторы, влияющие на мощность и экономичность двигателя: опережение зажигания, состав смеси, опережение впрыска и др. Испытание двигателей. |  | 3 |
|  | Лабораторная работа № 1 Снятие характеристики холостого хода. | 6 |  |
|  | Лабораторная работа № 2 Снятие скоростной характеристики двигателя. | 6 |  |
|  | Лабораторная работа № 3 Снятие нагрузочной характеристики двигателя. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к лабораторным работам и её оформление. | 5 |  |
| Тема 2.4. Кинематика и динамика двигателей внутреннего сгорания. Уравновешивание двигателя | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Путь, скорость и ускорение поршня в зависимости от угла поворота коленчатого вала в аксиальном КШМ. Силы, действующие в КШМ и графическое изображение этих сил. Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. |  |  |
|  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Схемы уравновешивания одно- и многоцилиндровых двигателей. Балансировка коленчатого вала. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала | 4 |  |
| Тема 3. Устройство автомобилей и тракторов |  |
| Тема 3.1. Общие сведения о трансмиссии. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общее устройство механической трансмиссии автомобилей. Особенности трансмиссии переднеприводных автомобилей. Схемы трансмиссии колесных и гусеничных тракторов. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала | 4 |  |
| Тема 3.2. Сцепление | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  |  |  | 2 |
|  | 1 | Назначение, классификация дисковых сцеплений. Устройство и работа одно- и двухдисковых сцеплений автомобилей. Привод управления сцеплением. Усилители привода сцепления: пневматический и пневмогидравлический. |  |  |
|  | 2 | Особенности сцепления с диафрагменной пружиной и непостоянно замкнутых сцеплений изучаемых тракторов. Назначение, устройство и работа тормозка сцепления. Характерные признаки и причины отказов муфт сцепления |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 3.3. Коробки передач и раздаточные коробки | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Назначение коробки передач. Классификация коробок передач. Схема устройства и принцип действия ступенчатой коробки передач. Схема и принцип действия бесступенчатой коробки передач. |  | 2 |
|  | 2 | Устройство и работа четырех и пятиступенчатых автомобильных коробок передач. Делитель коробки передач и управление им. Назначение, устройство и работа синхронизаторов. Механизм переключения передач. |  | 3 |
|  | 3 | Особенности тракторных коробок передач. Механизм блокировки, его назначение и работа. Характерные признаки и причины отказов коробок передач и раздаточных коробок. |  | 3 |
|  | 4 | Гидроподжимные муфты. Назначение, устройство и работа раздаточных коробок автомобиля и трактора. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 5 |  |
| Тема 3.4. Карданная передача и промежуточное соединение | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Назначение карданной передачи. Типы карданных шарниров. Устройство и работа карданных шарниров неравной и равной угловой скорости. Устройство карданных валов и промежуточных опор. |  | 2 |
|  | 2 | Назначение, типы и устройство промежуточных соединений тракторов Характерные признаки и причины отказов карданных валов и промежуточных соединений |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала | 4 |  |
| Тема 3.5. Ведущие мосты | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Основные элементы ведущего моста колесных машин. Назначение и типы главных передач и их сравнительная характеристика. Устройство одинарной и двойной главной передачи. Главная передача с проходным валом. Понятие о регулировке главных передач. |  | 2 |
|  | 2 | Назначение, устройство и работа дифференциалов. Назначение межосевого дифференциала. Блокировка дифференциалов. Устройство ведущего моста колесных тракторов. Особенности устройства переднего ведущего моста колесного трактора. |  | 3 |
|  | 3 | Задние мосты гусеничных тракторов, их устройство. Типы механизмов поворота. Устройство и работа бортовых фрикционов и планетарного механизма поворота. Характерные признаки и причины отказов ведущих мостов. |  | 3 |
|  | 4 | Устройство планетарного механизма поворота. Характерные признаки и причины отказов ведущих мостов. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практическим работам и их оформление | 8 |  |
| Тема 3.6. Остов. Передняя ось | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  |  |  | 2 |
|  | 1 | Назначение ходовой части, основные элементы. Типы рам. Устройство лонжеронной рамы автомобиля и трактора. Безрамные и полу рамные конструкции. |  |  |
|  | 2 | Назначение и типы осей. Углы установки колес; углы установки шкворней. Особенности устройства переднего ведущего моста автомобиля. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практическим работам и их оформление | 4 |  |
| Тема 3.7. Подвеска | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Назначение, типы подвесок, их основные части и сравнительная характеристика; типы, устройство и сравнительная характеристика упругих элементов подвески; устройство зависимой и независимой подвески. Назначение, устройство и работа телескопических амортизаторов |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практическим работам и их оформление | 4 |  |
| Тема 3.8. Колеса и шины | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Типы колес. Устройство дисковых и бездисковых колес. Крепление колес. Назначение шин. Классификация шин. Устройство камерной шины. Бескамерные шины, преимущества и недостатки. Низкопрофильные, широкопрофильные и арочные шины. Маркировка шин. Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения. Характерные признаки и причины отказов колёс и шин. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала. | 4 |  |
| Тема 3.9. Ходовая часть гусеничных тракторов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Преимущества и недостатки. Основные элементы ходовой части. Типы подвесок и схемы их устройства: жесткая, полужесткая и упругая. Устройство узлов гусеничного движения. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 3.10. Рулевое управление колесных машин | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Схема поворота колесных машин. Назначение рулевой трапеции. Назначение и типы рулевых механизмов. Назначение и типы рулевых приводов. Устройство нерасчлененного и расчлененного рулевых приводов и механизмов. Конструкция шарниров. |  | 2 |
|  | 2 | Назначение и типы усилителей рулевого управления. Основные части и схемы компоновки гидроусилителей. Устройство и работа автомобильных гидроусилителей Устройство и работа гидроусилителей рулевого управления колесных тракторов. |  | 3 |
|  | 3 | Особенности рулевого управления тракторов К-703 Люфт рулевого управления Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность дорожного движения. Характерные признаки и причины отказов рулевого управления. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практическим работам и их оформление | 4 |  |
| Тема 3.11. Тормозная система | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  |  |  | 2 |
|  | 1 | Назначение тормозной системы. Виды тормозных систем автомобиля. Основные части тормозной системы. Устройство тормозных механизмов автомобилей. Ленточные тормозные механизмы тракторов. |  |  |
|  | 2 | Устройство стояночных тормозных механизмов. Типы тормозных приводов. Одно- и двухконтурный гидравлический привод. Общее устройство многоконтурного пневматического привода. |  | 3 |
|  | 3 | Назначение, устройство и работа аппаратов многоконтурного пневматического привода. Назначение, устройство и работа двухсекционного тормозного крана. Стояночная и запасная тормозная система. |  | 3 |
|  | 4 | Общее устройство и работа одноконтурного пневматического привода тормозов. Характерные признаки и причины отказов тормозной системы. Влияние тормозной системы на безопасность дорожного движения |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практическим работам и их оформление | 6 |  |
| Тема 3.12. Кузов. Кабина | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Схемы компоновки автомобилей. Типы кузовов грузовых автомобилей Устройство кабины грузового автомобиля. Откидывающаяся кабина. Система отопления и вентиляции кабины. Устройство и работа стеклоочистителя. Особенности устройства тракторных кабин. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала. | 3 |  |
| Тема 3.13. Автомобили-самосвалы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Экономическая эффективность автомобилей-самосвалов. Устройство кузова и надрамника. Устройство и работа подъемного механизма кузова. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала. | 3 |  |
| Тема 3.14. Автомобильные поезда | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Экономическая эффективность автомобильных поездов. Типы автопоездов. Автомобильные и тракторные прицепы, их типы и общее устройство. |  | 2 |
|  | 2 | Особенности седельного тягача. Тормозная система прицепа. Цифровая индексация. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала. | 3 |  |
| Тема 3.15. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Прицепное устройство тракторов. Прицепная скоба и буксирный крюк. Гидрофицированный крюк. Типы валов отбора мощности. Устройство валов отбора мощности. Приводной шкив. Общее устройство гидравлической навесной системы тракторов. Приводная лебедка. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала. | 3 |  |
| Тема 4. Электрооборудование автомобилей и тракторов |  |  |  |
| Тема 4.1. Источники электрической энергии | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общая характеристика электрооборудования автомобиля и трактора и его основные части. Аккумуляторная батарея и ее назначение. Устройство свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Электролит. Химические процессы, происходящие при зарядке и разрядке аккумуляторов. Основные электротехнические показатели. |  | 2 |
|  | 2 | Назначение генератора. Устройство и работа генератора переменного тока с электромагнитным возбуждением. Устройство тракторного генератора. Характерные причины и признаки отказов аккумуляторов и генераторов. |  | 3 |
|  | 3 | Назначение реле - регулятора. Основные части и работа. Выпрямители, выпрямительные блоки генераторов. Типы современных регуляторов напряжения. Вибрационный регулятор напряжения. принципиальная схема и работа. Особенности эксплуатации аккумуляторных батарей в условиях круглогодичной эксплуатации в южных регионах России. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 4.2. Система зажигания | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Назначение, устройство и принцип действия контактной системы зажигания, ее недостатки. Основные части и принцип действия контактно-транзисторной системы зажигания. Принцип действия бесконтактной системы зажигания. Назначение, устройство и работа приборов системы зажигания. Маркировка свечей зажигания. |  | 2 |
|  | 2 | Влияние момента зажигания на работу двигателя. Назначение, устройство и работа регуляторов опережения зажигания: центробежного, вакуумного и октан-корректора. Особенности устройства приборов контактно-транзисторного и бесконтактного зажигания. Характерные причины и признаки отказов системы зажигания. |  | 3 |
|  | 3 | Зажигание от магнето. Устройство и работа магнето. Установка зажигания. Особенности системы зажигания карбюраторных двигателей автомобилей в условиях круглогодичной эксплуатации в южных регионах России |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 4.3. Стартеры | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Назначение и типы стартеров. Устройство и работа стартеров с механическим приводом и непосредственным управлением. Включатель стартера. Муфта свободного хода. Устройство и работа стартера с электромагнитным и дистанционным управлением. |  | 2 |
|  | 2 | Тяговое реле, реле включения, их назначение, устройство и работа. Взаимодействие стартера, тягового реле и реле включения. Характерные причины и признаки отказов стартеров. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 4.4. Система освещения. Контрольные приборы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные части системы освещения автомобиля и трактора. Лампы накаливания. Галогенные лампы. Устройство фар и их оптические элементы; устройство противотуманных фар Оптический элемент фары. |  | 2 |
|  | 2 | Устройство и работу электромагнитного вибрационного звукового сигнала. Устройство контрольных приборы, применяемые на автомобилях и тракторах и их принцип действия; Понятие о европейской и американской системе светораспределения. Влияние системы освещения и сигнализации на безопасность движения. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа Изучение нового материала, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |  |  |  |
| Тема 5.1. Общие положения по эксплуатации машин | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения о теоретических основах технической эксплуатации дорожных машин. Основные этапы формирование эксплуатации машин в России, как прикладной технической дисциплины. Термины и определения. Эксплуатация и её основные составляющие. Основные понятия качества эксплуатации. Показатели качества эксплуатации и методы их определения. |  | 1 |
|  | 2 | Международные стандарты ИСО 9000 Управление качеством продукции. Система управления качеством эксплуатации строительных машин (УКЭСМ) на основе стандартов предприятия (СТП) в дорожной отрасли. Классификация комплекса СТП. Комплекс эксплуатационных свойств дорожных машин и их характеристики. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 5.2 Изменение технического состояния машин в процессе эксплуатации | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Понятие технического состояния и основные причины его изменения. Основные виды повреждений элементов машины. Объёмные и поверхностные повреждения. |  | 2 |
|  | 2 | Основные положения по трению и изнашиванию деталей. Виды трения и их характеристика. Изнашивание и его характеристики. Классификация изнашивания. Графики изнашивания машин и сопряжённых деталей. Методы определения износа и повышения износостойкости деталей машин. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5.3 Надёжность машин | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные положения по надёжности машин. Надёжность и её параметры. Основные состояния объектов и классификация отказов. Свойства и основные показатели надежности, и их характеристики. Безотказность и её показатели. Долговечность и её разновидности. Показатели долговечности. Ремонтопригодность и параметры её определения. Сохраняемость объекта и её показатели. Комплексные показатели надёжности и их характеристика. Направления повышения надёжности машин. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5.4 Подготовка машин к эксплуатации | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Источники и формы получения дорожных машин, автомобилей и тракторов эксплуатирующими организациями. Основные положения закона “О лизинге”. Схемы реализации закона в отрасли, ВСН 36 – 90 “Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин” о подготовке машин к эксплуатации. Предпродажная подготовка машин. Приёмка новых и после капитального ремонта машин. |  | 3 |
|  | 2 | Требования к комплектности и исправности машин. Порядок предъявления претензий и заполнение акта ОС – 16 согласно “Положения о поставках продукции производственно – технического назначения”. Расконсервация, монтаж, эксплуатационная обкатка и контроль технического состояния машин согласно инструкций по эксплуатации. Регистрация в инспекциях и ввод машин и оборудования в эксплуатацию. Основные требования к машинистам (операторам) при закреплении их за машинами. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5.5 Монтаж и демонтаж машин | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Частичный демонтаж и условия его применения. Особенности демонтажа и монтажа притрассовых АБЗ и ЦБЗ, камнедробильных и сортировочных установок и т.п. Технология демонтажных работ. Основные принципы передовой технологии монтажных работ современными скоростными методами. Этапы и виды монтажных работ и их характеристика. Оборудование и инструмент, применяемые при демонтажно-монтажных работах. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 5.6 Транспортирование машин | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Основные способы транспортирования машин и их характеристики. Изучение и анализ требований заводских инструкций по эксплуатации в части требований по их транспортированию. Выбор оптимального способа транспортирования с учётом местных условий и возможностей организации. Особенности транспортирования негабаритных грузов. Подготовка машин к транспортированию. Погрузка, размещение и крепление машин на транспортируемом средстве с учётом всех требований по технике безопасности. |  | 2 |
|  | 2 | Характеристика сил действующих на транспортируемое средство. Передвижение по косогорам. Преодоление крутых подъёмов и спусков. Транспортирование машин по заболоченной местности. Преодоление водных преград летом и зимой. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5.7 Хранение машин | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Хранение машин как комплекс организационных, технологических и экономических мероприятий. Потребность машин в хранении. Требования к условиям хранения машин, категории условий хранения. Требования ГОСТ 27252 – 87 (ИСО 6749 – 84) к правилам хранения и консервации машин. Виды хранения машин и условия их применения. Организационные мероприятия при хранении машин. Постановка и снятие машин с хранения. Требования к местам хранения. Технология хранения и консервации машин. Материалы, консервационные масла, смазки, присадки и составы, применяемые при консервации машин. Оборудование и инструмент, применяемые при консервации машин и оборудования. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при хранении машин. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Составление технологических карт консервации дорожно-строительных машин | 6 |  |
| Тема 5.8 Хранение и нормирование расхода эксплуатационных материалов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Материально – техническое обеспечение технической эксплуатации машин. Способы складирования и технология работы склада. Техническое оснащение складов. Способы и организация хранения запасных частей и материалов. Система учёта и планирования запасов. Нормирование и учёт расхода топливосмазочных материалов. Нормы потерь ТСМ в условиях эксплуатации и при хранении. Методы разработки норм расхода топлива. Нормирование расхода топлива для автомобилей. Нормирование расхода топлива для дорожно-строительных машин. Виды потерь ТСМ и способы их устранения. Хранение и раздача жидкого топлива. |  | 2 |
|  | 2 | Виды заправочных станций и пунктов. Технологическое оборудование заправочных станций. Основные технологические операции и документация. ТО и Р оборудования заправочных пунктов. Восстановление качества ТСМ. Причины и факторы, влияющие на изменение качества ТСМ. Контроль качества ТСМ. Методы восстановления качества ТСМ. Мероприятия по экономии ТСМ, техники безопасности и противопожарные мероприятия при хранении. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Работа над формулами по определению фактических расходов ТСМ у ДСМ и автомобилей. Изучение норм потерь ТСМ при хранении и эксплуатации машин. | 5 |  |
| Тема 5.9 Списание машин и технического имущества | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Основные причины снятия и списания машин с эксплуатации. Положения и требования приказа Минфина РФ «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств» (раздел 6.Выбытие основных средств) Состав, задачи и ответственность членов постоянно действующей комиссии по списанию основных средств. Акты на списание основных средств (форма ОС – 4 и ОС - 4А) и порядок их заполнения. Особенности снятия с эксплуатации и списания машин, состоящих на учёте в ГИБДД (ГАИ), Госгортехнадзоре, Госэнергонадзоре и других инспекциях. Особенности списания шин и аккумуляторных батарей. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Работа с актами по списанию технического имущества, подготовка к практической работе и её оформление | 5 |  |
| Тема 5.10 Системы технического обслуживания и ремонта машин | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Способы обеспечения работоспособности машин. Основные определения и понятия принятые в системах ТО и Р машин. Нормативно-справочные документы систем. Обязанности организаций имеющих на балансе машины по реализации системы ТО и Р машин. Техническое обслуживание: определение, задачи, цели и режимы. Технология и состав крепёжных, регулировочных и смазочно-заправочных работ. Требования к ТО машин. Виды систем ТО и Р, их характеристики: периодическое, по состоянию, фирменное. Особенности организации гарантийного обслуживания. Виды ТО: оперативное, специальное, сезонное, при хранении или транспортировании. Виды ремонтов и их краткая характеристика. Требования к техническому состоянию машин, допускаемых к эксплуатации. |  | 2 |
|  | 2 | Подготовка машин к сезонной эксплуатации. Подготовка машин к весенне-летнему периоду эксплуатации. Подготовка машин к осенне-зимнему периоду эксплуатации. Эксплуатация машин в особых условиях: ночное время, в холодное время года, в горной местности, на переувлажнённых и заболоченных грунтах. |  | 3 |
|  | Лабораторная работа № 4 Изучение карты смазки автомобиля ЗИЛ – 433360. Проведение комплекса смазочно-заправочных работ. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Изучение и анализ основных систем по ТО и Р машин принятых в передовых странах мира. | 4 |  |
| Тема 5.11 Организация, управление и планирование ТО и Р машин | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Организационно-производственная структура системы ТО и Р машин. Основные принципы ЦУП и их характеристика. Организация труда производственных рабочих. Формы и методы организации производства ТО и Р. Организация выполнения ТО и Р. Агрегатный метод ремонта машин и его характеристика. Планирование и учёт ТО и ремонта машин. |  | 2 |
|  | 2 | Учёт и отчётность по ТО и ремонту. Допуск к управлению машинами. Контроль за соблюдением правил эксплуатации машинного парка. Управление качеством ТО и ТР машин. Факторы, определяющие качество ТО и ремонта. Система управления качеством ТО и ремонта. Технологическая документация. Техническое нормирование работ. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Изучение и анализ основных методов и форм организации по ТО и Р машин принятых в передовых странах мира. Подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5.12 Техническая диагностика машин | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные положения и определения по технической диагностике согласно ГОСТ 2091 – 75. Задачи и цели технической диагностики по ГОСТ 25044 – 81. Требования к диагностированию машин. Место технического диагностирования в системе ТО и Р машин. Виды и методы технического диагностирования. Средства для диагностирования и их классификация. Основные документы по диагностике машин. Экономическая эффективность от внедрения диагностики. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Изучение и анализ основных систем, методов и форм организации по диагностированию машин. | 4 |  |
| Тема 5.13 Текущий ремонт машин и технология его проведения | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные методы текущего ремонта машин. Агрегатный метод ремонта машин, его разновидности и их характеристики. Общая характеристика объём и характер работ. Оборотный фонд агрегатов и порядок определения его объёма. Технология и состав работ текущего ремонта. Характеристика видов работ. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Основные формы организации агрегатного метода ремонта их преимущества и недостатки. | 4 |  |
| Тема 5.14 Эксплуатационная документация и порядок её ведения | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Роль и место документации в эксплуатации машин. Виды, характеристика и примерное содержание эксплуатационной документации согласно ГОСТ 2.601 – 95: руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу (РЭ), пуску, регулировке и обкатке (ИМ), формуляр (ФО), паспорт (ПС), каталог деталей и сборочных единиц (КДС), нормы расхода запасных частей (НЗЧ), нормы расхода материалов (НМ), ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗП), учебно – технические плакаты (УП), ведомость эксплуатационных документов (ВЭ). Информация, которая должна в обязательном порядке содержаться в эксплуатационной документации. |  | 2 |
|  | 2 | Серия государственных стандартов, определяющих термины и определения для дорожно-строительных машин в соответствии с международными стандартами ИСО. Порядок оформления эксплуатационной документации. |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 4 |  |
| Тема 5.15 Технология диагностирования и ТО основных показателей двигателей внутреннего сгорания | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные показатели определения общего технического состояния ДВС: эффективная мощность и удельный расход топлива. Тормозной и бестормозной методы определения мощностных характеристик в условиях эксплуатации. Массовый и объёмный методы определения расхода топлива и их характеристика. Приборы и оборудование, применяемые при оценке, их устройство, характеристика и порядок использования. Основные операции, проводимые при ТО ДВС. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Основные формы и методы организации технического диагностирования машин их преимущества и недостатки. | 4 |  |
| Тема 5.16 Диагностирование и ТО КШМ и ГРМ | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Технология и состав работ ТО и текущего ремонта по ДВС. Характеристика видов работ. Отказы и неисправности КШМ и ГРМ их причины и признаки. Контрольный осмотр ДВС. ТО КШМ и ГРМ. |  | 2 |
|  | 2 | Основные методы диагностики: техническая эндоскопия, по относительной и максимальной компрессии, по относительной утечке сжатого воздуха, по угару или давлению масла в системе, по степени разряжения с использованием анализаторов, по виброакустическим параметрам и т.п. А также по измерениям расхода картерных газов, по определению зазоров верхней и нижней головок шатуна, суммарного зазора в КШМ, проверке фаз газораспределения, теплового зазора клапан – коромысло и зазора клапан – седло на неработающем ДВС и т.п. |  | 3 |
|  | Лабораторная занятие № 5 Диагностика ДВС по максимальной компрессии. | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 6 Диагностика ДВС по относительной утечке сжатого воздуха | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению лабораторных работ | 6 |  |
| Тема 5.17 Диагностика и ТО систем смазки и охлаждения | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные неисправности систем смазки и охлаждения их причины и признаки. Диагностирование систем смазки по качеству моторного масла, состоянию масляного насоса и выбегу ротора масляной центрифуги. ТО систем смазки. Технология смены масел и фильтрующих элементов. Диагностирование систем охлаждения по температуре охлаждающей жидкости, герметичности, охлаждающей способности радиатора и натяжению ремня вентилятора. ТО систем охлаждения. Способы смягчения воды и удаления накипи. Особенности эксплуатации низкозамерзающих жидкостей. |  | 3 |
|  | Лабораторное занятие № 7 Диагностика и ТО систем смазки ДВС | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 8 Диагностика и ТО систем охлаждения ДВС | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению лабораторных работ № 7, № 8 | 6 |  |
| Тема 5.18 Диагностика и ТО систем топливопитания | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Основные неисправности систем питания дизелей их причины и признаки, способы устранения неисправностей. Диагностика дизелей по оценке воздухоподачи и топливоподачи. Технология работ и применяемое оборудование. ТО систем питания дизелей. |  | 3 |
|  | 2 | Основные неисправности систем питания карбюраторных ДВС их причины и признаки, способы устранения полученных неисправностей. Диагностика карбюраторных ДВС по удельному расходу топлива, подаче топливного насоса, давлению топлива после насоса, уровню топлива в поплавковой камере карбюратора и содержанию окиси углерода в выхлопных газах. ТО систем питания карбюраторных ДВС Особенности диагностики и ТО систем питания с механическим впрыском и газобаллонных машин. |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 9 Диагностика и ТО топливных насосов у карбюраторных ДВС | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 10 Диагностика и ТО форсунок у дизельных ДВС | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к выполнению лабораторных работ | 6 |  |
| Тема 5.19 Диагностика и ТО автотракторного электрооборудования | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Основные неисправности приборов автотракторного электрооборудования их причины и признаки, способы устранения неисправностей. Диагностика систем электроснабжения по напряжению генератора под нагрузкой, на начало и полную отдачу; по натяжению ремня генератора, степени разряженности аккумуляторной батареи и т.п. |  | 3 |
|  | 2 | Диагностика систем зажигания по углу опережения зажигания, углу замкнутого состояния контактов, электрическому сопротивлению первичной и вторичной обмоток индукционной катушки зажигания, зазору между электродами свечи т.п. Особенности диагностирования и ТО систем освещения и коммутационной аппаратуры |  | 3 |
|  | Лабораторное занятие № 11 Диагностика и ТО ТНВД | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 12 Диагностика и ТО аккумуляторных батарей | 6 |  |
|  | Лабораторная работа № 13 Диагностика и ТО генераторов переменного тока | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 14 Диагностика и ТО прерывателей - распределителей | 5 |  |
|  | Лабораторное занятие № 15 Диагностика и ТО магнето высокого напряжения | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 16 Диагностика и ТО индукционных катушек зажигания | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению лабораторных работ и их оформление | 6 |  |
| Тема 5.20 Диагностика и ТО трансмиссий машин | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные неисправности муфт сцеплений их причины и признаки. Способы устранения неисправностей. Диагностика сцеплений на пробуксовку и неполное выключение, включая использование стробоскопов Э- 243, а для дизелей из комплектам К – 296. Основные неисправности КПП, карданных, главных и конечных передач их причины и признаки. ТО КПП, карданных, главных и конечных передач. |  | 2 |
|  | 2 | Диагностика общего состояния трансмиссий машин по оценке величины суммарного углового зазора люфтомером КИ – 4832 и жидкостным угломером КИ – 13909. Диагностика КПП, карданных, главных и конечных передач с использованием данных приборов |  | 3 |
|  | Лабораторное занятие № 17 Диагностика и ТО главной муфты сцепления | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 18 Диагностика и ТО КПП, карданных и главных передач | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Изучение методик определения суммарных угловых зазоров приборами КИ-13909 и КИ-4832 Подготовка к выполнению лабораторных работ | 4 |  |
| Тема 5.21 Диагностика и ТО ходовой части машин и тормозов | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Основные неисправности ходовой части машин на гусеничном ходу их причины и признаки. Способы устранения неисправностей. Диагностика ходовой части машин на гусеничном ходу по натяжению гусеничных лент, осевому люфту направляющего колесе, поддерживающего ролика, опорного катка и износу гусеничных лент. ТО ходовой части машин на гусеничном ходу. |  | 3 |
|  | 2 | Основные неисправности машин на колёсном ходу их причины и признаки. Диагностирование колёсного ходового устройства по давлению в шинах, дисбалансу колёс и углам установки управляемых колёс. ТО ходовой части машин на колёсном ходу. |  |  |
|  | 3 | Основные неисправности тормозов их причины и признаки. Диагностирование тормозов в условиях эксплуатации по длине тормозного пути и величине максимального замедления при торможении с помощью деселерометра типа 1155М. Особенности диагностирования тормозной силы на специальных стендах |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 19 Диагностика и ТО ходовой части машин на пневмоколёсном ходу | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 20 Диагностика и ТО ходовой части машин на гусеничном ходу. | 4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 21 Диагностика и ТО тормозов. Частичная и полная регулировки. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению лабораторных работ | 4 |  |
| Тема 5.22 Диагностика и ТО систем управления | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Основные неисправности гидропривода их причины и признаки. |  | 3 |
|  | 2 | Методы диагностики гидросистем по трудоёмкости. |  |  |
|  | 3 | Диагностирование гидропривода с помощью устройства КИ – 5473, контрольно – испытательных стендов типа КИ – 4815М и гидротестеров типа ГТ – 150 и ГТП-6. |  |  |
|  | 4 | Технология диагностирования по Т-схеме. ТО гидросистем. Типы и характеристики РЖГ и особенности их эксплуатации. |  |  |
|  | 5 | Особенности диагностирования и ТО рулевых, рычажных, механических, пневматических и электрических систем управлений машин. |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 22 Диагностика и ТО рулевых управлений машин | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 23 Диагностика и ТО рычажных систем управления | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 24 Диагностика и ТО гидронасосов на контрольно-испытательном стенде КИ – 4815 М | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 25 Диагностика и ТО гидронасосов гидротесторами на посту ТО и Р машин. | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 26 Диагностика и ТО гидрораспределителей | 6 |  |
|  | Лабораторное занятие № 27 Диагностика и ТО гидроцилиндров | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению лабораторных работ | 4 |  |
| Тема 5.23 Использование машин по назначению | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Правила использования машин по назначению. Основные показатели использования парков машин и их характеристики. Определение производительности и выработки машин. Особенности определения производительности машин за рубежом. |  | 3 |
|  | 2 | Режимы работы машин. Влияние условий эксплуатации и режимов работы на производительность и выработку машин. Простои машин и пути повышения их эффективной работы. Особенности использования автомобильного транспорта в дорожном строительстве. Классификация автотранспортных средств. Определение эффективности и областей применения транспортных средств. Организация автомобильных перевозок в дорожном строительстве |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы, подготовка к практической работе и её оформление. | 4 |  |
| Тема 5.24 Особенности эксплуатации грузоподъёмных машин | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Классификация и особенности эксплуатации вспомогательных грузоподъёмных механизмов (домкратов, лебёдок, талей, и кран – балок). Типы и особенности эксплуатации такелажной оснастки применяемой в грузоподъёмных машинах (канаты, цепи, стропы и траверсы). Выбраковка канатов грузоподъёмных кранов. |  | 2 |
|  | 2 | Техническое освидетельствование и испытание грузозахватных устройств. Регистрация и разрешение на пуск грузоподъёмных кранов в органах Госгортехнадзора. Виды технических освидетельствований грузоподъёмных кранов и порядок их проведения. Организация эксплуатации грузоподъёмных кранов. Производительность грузоподъёмных кранов и пути её повышения |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5.25 Эксплуатация энергооборудования | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Технологические энергоносители (пар, горячая вода и сжатый воздух) и особенности их применения в дорожном строительстве. Типы котельных установок и их характеристика. Требования Госгортехнадзора к котельным установкам, работающим под избыточным давлением. Требования к помещениям, где размещены котельные установки и питательной воде. Разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, подлежащего регистрации в органах Госгортехнадзора. |  | 2 |
|  | 2 | Технические освидетельствования котельных установок с избыточным давлением. Типы воздушно-компрессорных станций применяемых в дорожном строительстве и их и их характеристики. Регистрация и технические освидетельствования компрессорных станций в органах Госгортехнадзора. Подготовка к пуску, пуск, работа и остановка компрессорных станций. Порядок расследования аварий и несчастных случаев, связанных эксплуатацией сосудов работающих под давлением. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, а также учебной и специальной технической литературы, подготовка к практической работе и её оформление | 4 |  |
| Тема 5.26 Основные положения эксплуатации машин и оборудования производственных предприятий | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Общие требования по компоновке асфальтобетонных и цементобетонных заводов. Типы и характеристики установок для приготовления строительных смесей. Схемы компоновок. |  | 2 |
|  | 2 | Эксплуатация АБЗ: подготовка к пуску и пуск, работа и остановка. Техническое обслуживание установок. Ознакомление со Сборником типовых паспортов рабочих мест работников АБЗ и Сборником типовых карт организации труда на рабочих местах работников АБЗ. Эксплуатация ЦБЗ: подготовка к пуску, пуск, работа и остановка завода. Техническое обслуживание бетоносмесительных установок. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 5.27 Основы автоматизации производственных процессов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общие сведения об автоматизации производственных процессов. Элементы автоматических систем. Датчики автоматических систем. Исполнительные механизмы. Автоматизация землеройно-транспортных машин. Автоматизация машин для строительства покрытий. Средства автоматизации строительных кранов. Автоматизация производства цементо - и асфальтобетонных смесей на предприятиях дорожного строительства. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 3 |  |
| Тема 5.28 Основы проектирования и реконструкции производственных баз технической эксплуатации машин | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Сооружения и оборудование для обслуживания машин. Типы эксплуатационных баз для ТО и Р машин. Классификация технологического оборудования. Способы и средства для облегчения пуска ДВС при низких температурах. Передвижные мастерские для ТО и Р машин. |  | 2 |
|  | 2 | Классификация передвижных мастерских. Организация работы передвижных мастерских. Основные положения проектирования мастерских. Определение требуемого числа передвижных мастерских. Основные положения проектирования предприятий ТО и Р машин. Технико-экономическое обоснование и задание на проектирование. Этапы проектирования. Технико-экономическая оценка проектных решений. Технологический расчёт зон, отделений, складов. |  |  |
|  | 3 | Выбор исходных данных для технологического расчёта. Расчёт производственной программы ТО и Р машин. Определение годового объёма работ и численности рабочих. Распределение производственной программы и объёмов работ. Расчёт постов. |  |  |
|  | 4 | Расчёт площадей и потребности в технологическом оборудовании. Организация и режим работы на проектируемом объекте. Планировка производственной базы и производственно-складских помещений. |  |  |
|  | Практическое занятие № 1 Анализ существующих систем автоматического управления производственными процессами в дорожном строительстве. Привести примеры и дать схемы автоматизации как отдельных рабочих операций так и всех производственных процессов у основных дорожно-строительных машин. |  |  |
|  | Практическое занятие №2 Упражнения по расчету естественного и искусственного освещения при проектировании и реконструкции эксплуатационных баз для ТО и ремонта машин. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Составление технологических, диагностических, постовых и т.п. карт по ТО и Р для дорожно-строительных машин | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4 Составление организационно-технологических, операционно-технологических и т.п. карт по ТО и Р для автотранспортных средств. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №5 Анализ существующих компоновок передвижных мастерских по ТО и Р дорожно-строительных машин и основные положения по их проектированию. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Анализ существующих планировок производственно-технологических баз по ТО и ремонту дорожно-строительных машин. В отчете дать функциональные схемы технологических процессов в эксплуатационных предприятиях. | 2 |  |
| Курсовое проектирование | Содержание | 70 |  |
|  | Выполнение общей части проекта, технологических расчетов, организационной части и чертежей в графической части Цели курсового проектирования: овладение навыками самостоятельной работы с нормативно – справочной и технической литературой овладение навыками самостоятельного принятия решений по конкретным инженерно-техническим задачам, возникающим в ходе проектирования. подготовка к качественному выполнению дипломного проекта Основные задачи курсового проекта: определение объёмов работ и численности исполнителей разработка вопросов организации и технологии работ принятие объёмно-планировочных решений разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды применительно к теме задания на проектирование. Примерная тематика курсовых работ (проектов) Проект организации теплового участка в мастерской Проект организации участка ТО и диагностирования машин в мастерской Проект организации передвижной автомастерской по ТО и ТР ДСМ в мастерской Проект организации аккумуляторного участка в мастерской Проект организации участка ремонта сборочных единиц в мастерской Проект у организации участка рихтовки и окраски машин в мастерской Проект организации передвижной автомастерской по ТО и ТР ДСМ в мастерской Проект организации шинного участка в мастерской Проект организации участка технического сервиса ДВС в мастерской Проект организации участка диагностики, ТО и Р гидроаппаратуры в мастерской Проект организации отделения ТР машин в мастерской Проект организации участка ТО и Р машин в мастерской Проект организации участка дизельной топливной аппаратуры в мастерской Проект организации электротехнического отделения в мастерской Проект организации малярно-кузовного участка в мастерской Проект организации слесарно-механического отделения в мастерской Проект организации газоэлектросварочного участка в мастерской Проект организации зона ТР машин в мастерской Проект организации участка ремонта и обкатки ДВС в мастерской Проект организации электротехнического участка в мастерской Проект организации малярного отделения в мастерской Проект организации шиномонтажного участка в мастерской Проект организации вспомогательного помещения (склады) в мастерской Проект организации участка ТО и Р гидроаппаратуры в мастерской Проект организации участка Д-1 общей диагностики машин в мастерской Проект организации слесарного участка в мастерской Проект организации участка Д-2 поэлементного диагностирования в мастерской Проект организации зоны диагностирования, ТО и Р машин в мастерской Проект организации участка ТО и диагностирования машин в мастерской Проект организации аккумуляторного отделения в мастерской Проект организации ремонтного зала и профилактория в мастерской Проект организации отделения ремонта и обкатки ДВС в мастерской Проект организации участка ТО и Р топливной аппаратуры в мастерской Проект организации зоны внешнего ухода в мастерской Проект организации цеха по ТР машин в мастерской |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучение основ проектирования ПТБ | 17 |  |
| Учебная практика | 72 |  |
| Виды работ | 1 кузнечно-сварочная | 72 |  |
|  | Вводное занятие Сварочные работы Медницко-жестяницкие работы Термическая обработка металлов | 2 30 24 16 |  |
| МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |  | 285 |  |
| Тема 1. Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту ПТ и ДСМ |  |  |  |
| Тема 1.1 Общая классификация и характеристика технологического оборудования для ТО и Р машин. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Назначение технологического оборудования и основные требования, предъявляемые к нему. |  | 1 |
|  | 2 | Вариант общей классификации технологического оборудования по двум группам на основе «Табеля технологического оборудования для автотранспортных предприятий различной мощности, ПТК, и БЦТО. Краткая характеристика специализированного технологическое оборудование и технологического оборудование общего назначения. |  | 3 |
|  | Практическое занятие № 1 Работа и изучение «Табеля технологического оборудования для автотранспортных предприятий различной мощности, ПТК, и БЦТО. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к практической работе | 2 |  |
| Тема 1.2 Классификация и характеристика специализированного технологического оборудования для ТО и Р машин. | Содержание учебного материала | 24 |  |
|  | 1 | Классификация специализированного технологического оборудования. Специализированное технологическое оборудование: оборудование для уборочно-моечных работ. Уборка машин. Оборудование для уборки и очистки машин от пыли и грязи. Способы мойки машин. Классификация оборудования для мойки машин. Обзор конструкций моечных установок. Ручные и механизированные струйные моечные установки. Щеточные и струйно-щеточные установки. Автоматизированные линии для мойки машин. Вспомогательное моечное оборудование. Альтернативные способы очистки машин и пути совершенствования моечных установок. Системы оборотного водоснабжения общая классификация и характеристика. |  | 2 |
|  | 2 | Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование и его классификация. Типы характеристика и анализ осмотровых канав, эстакад, подъемников, опрокидывателей и домкратов. Типы характеристика и анализ подъемно-транспортного оборудования: конвейера, тележки для снятия, постановки и транспортировки – колес, аккумуляторов, агрегатов и т.п. Краны для смены агрегатов, ДВС, колес и т.п. Подъемники для снятия машин, ДВС, агрегатов и т.п. Перспективные направления развития подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. |  | 3 |
|  | 3 | Классификация и характеристика оборудования для смазки, промывки и заправки машин маслами, воздухом и рабочими жидкостями. Конструктивные особенности, принцип действия, области применения современного смазочно-заправочного оборудования. Оборудование для заправки маслом ДВС. Нагнетатели пластичных смазок. Оборудование для заправки спецжидкостями и воздухом. Оборудование для противокоррозионной обработки машин. |  | 3 |
|  | 4 | Классификация и характеристика контрольно-диагностического оборудования. Классификация средств технического диагностирования (СТД). Используемые диагностические параметры. Диагностическое оборудование и приборы для выполнения контрольно-диагностических операций. Стенды для диагностики тягово-экономических качеств машин. Конструктивные особенности стендов тяговых качеств. Средства технического диагностирования тормозов. Методы испытаний тормозов и их классификация. Переносные средства для диагностики тормозов. |  | 3 |
|  | 5 | Классификация и характеристика средств диагностирования ходовой части и рулевого управления. Стенды для проверки углов установки колес. Стенды для проверки амортизаторов. Стенды для балансировки колес. Средства для диагностики рулевого управления. Средства для диагностики двигателей. Средства для диагностики систем питания. Оборудование для обслуживания систем питания газобаллонных машин. Средства диагностирования светотехнических приборов. Диагностические комплексы. |  | 3 |
|  | 6 | Классификация и характеристика шиномонтажного и шиноремонтного оборудования. Стенды для демонтажа – монтажа шин. Оборудование для ремонта шин: борторасширители и спредеры; электровулканизаторы и т.п. Стенды для балансировки колес. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 2 Посегментный анализ рынка уборочно-моечного оборудования отечественных и зарубежных образцов по принципу «цена – качество» с использованием поисковых Интернет - ресурсов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 3 Разработка технологических карт на работы по снятию агрегатов с использованием подъемно-транспортного оборудования. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 4 Разработка технологических карт на работы, выполняемые по противокоррозионной обработке кузова машин. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 5 Рассмотрение примеров конструктивных решений средств технической диагностики тормозов с учетом их обслуживания. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 6 Посегментный анализ рынка средств для диагностики углов установки колес отечественных и зарубежных образцов по принципу «цена – качество» с использованием поисковых Интернет - ресурсов | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Изучение основных путей по экономии расхода воды при выполнение уборочно-моечных работ. 2. Изучение перспективных направлений развития подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. 3. Анализ отечественных и зарубежных образцов средств технического диагностирования машин. 4. Посегментный анализ рынка смазочно-заправочного оборудования отечественных и зарубежных образцов по принципу «цена – качество» с использованием поисковых Интернет – ресурсов. 5. Подготовка к выполнению практических работ. | 10 |  |
| Тема 1.3 Классификация и характеристика технологического оборудования общего назначения для ТО и Р машин. | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Классификация и характеристика оборудования для выполнения кузнечных, сварочных, медницких, аккумуляторных, электроремонтных, и прочих работ. Горны, молоты, термопечи и др. оборудование для кузнечных работ. Зарядные пуско-зарядные и диагностические устройства для ТО и Р аккумуляторных батарей. |  | 1 |
|  | 2 | Оборудование для ремонта двигателей. Специализированное оборудование для мойки и очистки деталей ДВС. Оборудование для ремонта ДВС, головок блока цилиндров и опрессовки ДВС. Типы рассухаривателей плоскошлифовальных, хонинговальных и т.п. станков. Оборудование для разборочно-сборочных работ. Механизированный и специализированный инструмент. |  |  |
|  |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |
| Тема 2. Сервисное обслуживание подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |  |  |  |
| Тема 2.1 Технический сервис дорожно-строительных машин: основные понятия и определения | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные этапы развития производственно-технической базы (ПТБ). Классификация предприятий и предъявляемые к ним требования. Зарубежный опыт рынка продаж ПТ, ДСМ и автомобилей. Рынок сервиса в России и его перспективы. Конкуренция. Привлечение инвесторов. Оценка рисков. Задачи по проектированию центров ТС. Задачи сервиса. Расчёт мощностей. Расчёт штата. Необходимая документация. Общие требования к техцентрам ПТ, ДСМ и автомобилей. Функциональные зоны и требования к ним. Оснащение техцентров технологическим оборудованием и требования к нему по условиям сертификации. Рекомендации по оборудованию техцентров. |  | 1 |
|  | 2 | Компьютеризация центров ТС и основные функции службы компьютеризации компании. Требуемые возможности компьютерной системы: специальные требования, параметры контроля для управления, мониторинг, особенности учёта сервисных операций, особенности учёта операций с запасными частями. Особенности лизинга, условия договоров, проверка лизингополучателя. Бизнес планирование реального центра ТС: цели, организационный план и экономическое обоснование. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |
| Тема 2.2 Организация технического сервиса. Структура и персонал при организации технического сервиса. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные направления и формы организации технического сервиса. Организация производственного процесса и её принципы. Примерная структура центров технического сервиса. Цели и задачи технического сервиса. Требования к подразделениям и основные функции дирекции, службы организации техобслуживания, ремонтного цеха, службы запчастей, логистики, маркетинга и рекламы, компьютеризации, развития кадров. Кадровая политика и подбор кадров. Отношения с персоналом. Изучение сотрудников. Закрепление кадров. Внутрифирменные правила. Стимулирование труда. Должностные инструкции по руководящему персоналу. Должностные обязанности специалистов: сервис-менеджера, мастера по ремонту и т.п. Квалификационные требования к руководству, специалистам и служащим. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Повторение материала, работа с книгой и конспектом | 2 |  |
| Тема 2.3 Основы системы фирменного обслуживания машин. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные принципы и аксиомы фирменного обслуживания. Функции системы ФО машин. Взаимодействие предприятий – изготовителей с потребителями. Основной перечень услуг системы ФО машин. |  | 2 |
|  | 2 | Особенности организации ФО продуцентами машин в РФ. Принципиальная структурная схема организации систем ФО в регионах РФ. |  | 3 |
|  | Практическое занятие № 7 Анализ структур РТЦ (региональных - технических центров) в РФ и Ростовской области. Составление отчета. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.4 Производство и менеджмент при организации технического обслуживания и сервисного сопровождения машин. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Современные стандарты и требования для центров технического сервиса. Организация труда в центрах ТС по методу: индивидуальной работы, многоуровневых рабочих мест. Группировка работ: по квалификации, по времени, по срокам исполнения, по операциям. Специализация участков. Специализация сотрудников. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 8 Описание и анализ организации труда в передовых сервисных центрах. Составление отчета. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Повторение материала, работа с книгой и конспектом Проработка учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.5 Основы управления, маркетинга и анализа в техническом сервисе машин. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Торгово-сервисные системы зарубежных компаний. Основы конкурентоспособности техники. Контроль качества. Маркетинг в техническом сервисе. Дилерская система технического сервиса и её организационные схемы. Рынок сервиса. Изучение конкуренции и методы её повышения. Практика маркетинга. Организация маркетинговой службы. Информационная база маркетинга. Изучение рынка. Оценка ёмкости рынка. Тактические приёмы маркетинга. Программы РR. Реклама в техническом сервисе и её особенности. |  | 2 |
|  |  |  |  | 3 |
|  | Практическое занятие № 9 Анализ рынков продаж автотранспортных средств, дорожно-строительных машин и рынков запчастей к ним. Характеристика передовых дилерских структур технического сервиса. Составление отчета. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Повторение материала, работа с книгой и конспектом Проработка учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.6 Логистика в техническом сервисе. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общая характеристика логистики. Основы логистики в техническом сервисе. Структура логистической системы. Виды логистики и их характеристики. Современные системы бережливого производства их анализ и условия применения. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 10 Анализ транспортной логистики в РФ и Ростовской области. Составление отчета. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 11 Анализ складской логистики в РФ и Ростовской области. Составление отчета. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Повторение материала, работа с книгой и конспектом Проработка учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.7 Запасные части как объект производства и сбыта в системе сервисного обслуживания машин. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Номенклатура, применяемость, взаимозаменяемость, колебания спроса, ограничения объёмов сбыта, заменители. Конкуренция, поставщики и продавцы. Информационное обеспечение товара: каталоги, нумерация деталей ПТ, ДСМ и автомобилей. Торговые марки. Сертификация. Розничная торговля. Внутрифирменные отношения. Инвентаризация и материальная ответственность. Предупреждение хищений и утечки средств. |  | 2 |
|  | 2 | Безопасность и охрана труда. Трудовой договор. Рынки запчастей ПТ, ДСМ и автомобилей. О запчастях и их товарных особенностях. АВС - анализ при классификации запчастей. Системы всемирной интегрированной сети доставки запчастей типа P –WINS и их краткая характеристика. Основные методы формирования и контроля запасов запчастей на складах. Конкуренция. Поставщики и продавцы. Информационное обеспечение товара. Каталоги и их современные разновидности. Нумерация деталей. Торговые марки. Мотивация покупателей. |  | 3 |
|  | Практическое занятие № 12 Упражнения по формированию, определению и контролю запасов запчастей на предприятиях технического сервиса машин. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Повторение материала, работа с книгой и конспектом Проработка учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.8 Основы предпродажной подготовки машин. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общие требования к предпродажному обслуживанию. Методы контроля предпродажного обслуживания. Основная цель предпродажного обслуживания. Перечень операций предпродажного обслуживания. Оборудование, персонал, квалификация и трудоёмкость работ. ГОСТы и технические регламенты по предпродажному обслуживанию ПТ, ДСМ и автомобилей. Идентификация, расконсервация, проверка комплектности и работоспособности машины в целом и по агрегатно. Проверка требований охраны природы при работе ДВС. Тест драйвы при продаже машин и особенности их проведения. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 13 Технология предпродажной подготовки разных типов ДСМ и автомобилей. Составление отчета. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Повторение материала, работа с книгой и конспектом Проработка учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.9 Аттестация и сертификация предприятий технического сервиса. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Аттестация ПТБ дорожных организаций с целью оценки их возможностей для работы в области технического сервиса. Обязательная сертификация для подтверждения качества услуг требованиям стандарта. Добровольная сертификация услуг по ТО и Р ПТ, ДСМ и автомобилей. Экспертный метод сертификации и особенности его проведения: способом назначения, способом взаимных рекомендаций, способом последовательных рекомендаций, документальным способом, способом тестирования. |  | 1 |
|  | Практическое занятие № 14 Составление отчета о порядке открытия ИЧП в Ростове – на – Дону. Анализ арендной платы, областных преференций и т.п. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 15 Составление бизнес – плана работы предприятия технического сервиса. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: Повторение материала, работа с книгой и конспектом Проработка учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.10 Организация гарантийного и послегарантийного обслуживания. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Понятие гарантии. Основные положения по установлению гарантийных сроков. Особенности организации гарантийного обслуживания. Правовые, финансовые аспекты и ответственность за ненадлежащее качество продукции, выявленное в период гарантийного срока эксплуатации машины. Изучение договоров купли и продажи техники. Рассмотрение случаев отклонения претензий на проведение гарантийного обслуживания в случаях связанных с нарушением договора купли-продажи. Сервисные книжки и порядок их использования. Организации призванные защищать права потребителей в г Ростов-на-Дону: городской отдел ГОССТАНДАРТА РФ; городской отдел ГОСТОРГИНСПЕКЦИИ; Комитет по защите прав потребителей; Госарбитраж РФ их права и обязанности, работа с ними. Особенности организации послегарантийного обслуживания ПТ, ДСМ и автомобилей. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Повторение материала, работа с книгой и конспектом Проработка учебной и специальной технической литературы. Подготовка к выполнению практической работы | 2 |  |
| Тема 2.11 Основы технологии технического сервиса машин. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Диагностирование и приёмка машин в ТО и Р. Современное оборудование для диагностики ПТ, ДСМ и автомобилей. Очистка объектов ТО и Р машин. Разборка машин и агрегатов. Современное оборудование для разборочно-сборочных работ ПТ, ДСМ и автомобилей. НОТ при выполнение работ по ТО и Р машин. Комплектование деталей и сборочных единиц. Балансировка деталей машин при ТО и Р. Обкатка и испытание машин. Окраска агрегатов и машин. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 2.12 Обеспечение и контроль качества технического сервиса. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Системы управления качеством продукции, предложенные и разработанные в соответствии с рекомендациями Международной организации по стандартизации ISO (International Organization for Standardization). Особенности обеспечения качества технического сервиса. Основные понятия по характеристикам качества. Особенности формирования требований к техническому сервису ПТ, ДСМ и автомобилей. Характеристика показателей качества с позиции потребителя, сервисной организации. Проектирование качества технического сервиса. Элементы процесса проектирования, исходные данные и результаты проектирования. Факторы случайности, влияющие на качество продукции технического сервиса. Производственная среда обеспечения качества продукции технического сервиса. Оценка качества труда и его стимулирование. Ответственность за ненадлежащее качество. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3. Ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |  |  |  |
| Тема 3.1 Организационные основы ремонта машин | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Факторы, определяющие потребность подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в ремонте. Понятие о старении машины и его предельном состоянии. Система ремонта, ее методы, виды и способы, их краткая характеристика. Технологическое деление подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин (деталь, подгруппа, группа, агрегат). Особенности ремонтного производства. Производственный и технологический процессы капитального ремонта. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.2 Прием в ремонт, наружная мойка и разборка автомобилей и агрегатов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Технические требования на сдачу подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин , агрегатов в капитальный ремонт и выдачу из ремонта, согласно ГОСТа. Техническая документация на прием в ремонт. Влияние комплектности и пригодности базовых деталей к ремонту на качество и себестоимость ремонта. Хранение ремонтного фонда. Наружная мойка, очистка автомобилей и агрегатов. Способы мойки, применяемое оборудование. Организация рабочих мест, техника безопасности. Обеспечение охраны окружающей среды. Схема организации производственного процесса. |  | 1 |
|  | 2 | Способы организации разборочных работ, их сравнительная оценка и область применения. Основные виды разборочных работ, средства технологической оснащенности. Механизация разборочных работ. Технические условия на разборку. Технологическая документация. Влияние качества разборочных работ на качество ремонта и его себестоимость. Организация рабочих мест и требования безопасности труда |  | 2 |
| Тема 3.3 Мойка и очистка деталей | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Назначение процессов мойки и очистки деталей. Виды загрязнений. Сущность процессов мойки и очистки деталей. Составы моющих жидкостей. Способы мойки и очистки деталей. Технология мойки и очистки деталей. Средства технологического оснащения. Влияние многостадийной мойки на качество ремонта и культуру производства. Организация рабочих мест, требования безопасности труда. Охрана окружающей среды |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.4 Дефектация деталей и сборочных единиц | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Виды дефектов и их характеристика. Назначение и сущность дефектации и сортировки деталей. Нормативная документация, содержание карт дефектации. |  | 2 |
|  | 2 | Методы контроля, применяемые при дефектации. Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. Сортировка деталей по маршрутам восстановления. Коэффициенты годности, сменности и восстановления деталей. Организация рабочих мест |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.5 Комплектование деталей | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 2 | Назначение и сущность процесса комплектования. Размерные цепи. Методы обеспечения точности сборки. Способы комплектования деталей. Способ штучного подбора деталей, примеры штучного подбора, достоинства и недостатки, область применения в производстве. |  | 2 |
|  |  | Сущность группового (селективного) подбора деталей. Технологическая подготовка деталей к групповому подбору. Примеры группового (селективного) подбора деталей. Балансировка деталей и узлов. Организация процесса комплектования. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, требования безопасности труда |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.6 Сборка и испытание агрегатов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Способы сборки, их сравнительная оценка, область эффективного применения. Сборка типовых соединений и передач. Технические условия на сборку узлов и агрегатов. Технологический процесс сборки основных агрегатов. Назначение приработки и испытания основных агрегатов. Средства технологической оснащенности. Общие сведения об автоматизации процессов приработки и испытания агрегатов. Организация рабочих мест, требования техники безопасности |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам и проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.7. Общая сборка подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, испытание и сдача из ремонта | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Организация процессов сборки. Механизация сборочных работ. Оснащение постов сборки оборудованием, приспособлениями, инструментом. Технологическая документация. Испытание отремонтированных машин; технические условия на испытание. Техническая документация. Гарантийные обязательства ремонтного предприятия. Порядок сдачи заказчику и предъявления. Организация рабочих мест, требования техники безопасности |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.8 Ремонт деталей способами восстановления | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Ремонт деталей как один из основных источников экономической эффективности ремонтного производства, сокращения расхода запасных частей и экономии сырьевых ресурсов. Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика |  | 1 |
|  | 2 | Виды слесарно-механической обработки, применяемые при восстановлении деталей. Сущность и технология восстановления деталей способом обработки под ремонтные размеры. Выбор баз для механической обработки. |  |  |
|  | 3 | Сущность и технология восстановления деталей постановкой дополнительной или заменой части детали. Достоинства и недостатки способа. Средства технологической оснащенности. Сущность процесса восстановления деталей давлением. Способы и технология восстановления размеров и формы поврежденных и изношенных деталей. Восстановление механических свойств материала деталей. Оборудование, приспособления, инструмент. |  | 2 |
|  | 4 | Виды сварки и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве. Процессы, происходящие в рабочей зоне сварки (наплавки): металлургические процессы, структурные изменения, внутренние напряжения и деформации. Технологический процесс восстановления деталей сваркой и наплавкой. Способы и технология механизированных способов сварки и |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.9 Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Назначение лакокрасочных покрытий в ремонтном производстве. Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий. Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий. Контроль качества покрытий. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, техника безопасности среды при выполнении малярных работ |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.10 Разработка технологических процессов ремонта | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Классификация видов технологических процессов. Этапы проектирования типовых технологических процессов. Стадии разработки и виды технологической документации. Исходные данные для разработки технологических процессов восстановления деталей и разборки, сборки. |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 16 Разработка технологического процесса восстановления деталей | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 17 Разработка технологического процесса сборки агрегата | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 18 Оформление документов на технологический процесс восстановления деталей | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 19 Графическое оформление технологического процесса сборки (схема сборки) | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.11 Организация и технология ремонта двигателя | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Краткая характеристика и дефекты блоков, гильз, головок цилиндров, коленчатых и распределительных валов, шатунов поршневых пальцев, клапанов, применяемые способы и технология их ремонта. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.12 Ремонт системы охлаждения и смазочной системы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Характеристика неисправностей водяных и масляных радиаторов, водяных насосов и вентиляторов, масляных насосов и фильтров, маслопроводов, рациональные способы и технология их ремонта. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Применяемые средства технологической оснащенности (оборудование, приспособления, инструменты). |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.13 Ремонт узлов и приборов систем питания | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Дефекты узлов и приборов систем питания. Способы и технология устранения дефектов. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и приборов систем питания Основные дефекты деталей дизельной топливной аппаратуры. Способы и технологические процессы ремонта деталей. Контроль качества ремонта. Применяемое оборудование, приспособления и инструмент. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.14 Ремонт приборов электрооборудования | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Дефекты приборов электрооборудования. Особенности технологических процессов ремонта деталей, приборов электрооборудования. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание приборов электрооборудования. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.15 Ремонт типовых деталей и сборочных единиц трансмиссии | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные дефекты деталей трансмиссии. Способы и ТП их ремонта. Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. Организация рабочих мест. Техника безопасности. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 3.16 Ремонт типовых деталей ходовой части гусеничных машин | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Характерные дефекты деталей гусеничного хода. Способы и ТП их восстановления. Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. Организация рабочих мест. Техника безопасности. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 3.17 Ремонт деталей ходовой части колёсных машин | Содержание учебного материала | 2 | 3 |
|  | 1 | Характерные дефекты деталей колёсного хода. Способы и ТП их восстановления. Особенности ремонта камер в плевых условиях. Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. Организация рабочих мест. Техника безопасности. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 3.18 Ремонт кузовов и кабин | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Дефекты деталей и узлов кузовов, кабин, оперения. Типовые технологические процессы и принципиальные схемы. Технология ремонта металлических деталей кузовов, кабин, оперения. Технология ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин. Средства технологической оснащенности. Контроль качества отремонтированных кузовов и кабин. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 2 |  |
| Тема 3.19 Ремонт деталей гидро и пневмосистем | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Характерные дефекты шестерёнчатых и плунжерных насосов, гидроцилиндров и гидрораспределителей. Способы и ТП их восстановления. Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. Организация рабочих мест. Техника безопасности. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 3.20 Методика конструирования технологической оснастки | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Классификация приспособлений. Основные классификационные признаки. Типы приспособлений по группам. Установочные, зажимающие, поворотные и делительные устройства. Детали для направления инструментов и корпуса |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 4 |  |
| Тема 3.21 Основы технического нормирования труда | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Сущность и задачи технического нормирования. Роль технического нормирования труда в организации планирования и управления производством. Классификация и систематизация норм по видам и группам. Группы норм по срокам действия. методы установления норм. Разновидность методов изучения рабочего времени. |  | 2 |
| Тема 3.22 Техническое нормирование станочных и ремонтных работ | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Последовательность нормирования станочных работ. Определение основного времени для различных видов станочных работ. Назначение режимов обработки и расчет норм времени. Основные нормообразующие факторы и организационно- технические условия. При нормировании станочных работ |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 20 Расчет технических норм времени на токарные, сверлильные, фрезерные и шлифовальные работы Расчет технических норм времени на станочные работы с использованием ПК | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 21 Расчет технических норм времени на ремонтные работы. Расчет технических норм времени на ремонтные работы на ЭВМ | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 6 |  |
| Тема 3.23 Проектирование основных участков ремонтных предприятий | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные направления развития ремонтного производства. Производственная структура предприятия. Последовательность проектирования авторемонтных предприятий. |  | 2 |
|  | 2 | Исходные данные для технологических расчетов. Основные расчеты при проектировании. Последовательность проектирования основных участков. Особенности проектирования участков 1, 2 и 3 классов. Планировка участков. Основные строительные требования |  | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 3 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) | 180 |  |
| Виды работ Ознакомление со структурой и производственной деятельностью дорожной организации (предприятия) Технология и механизация подготовки и расчистки дорожной полосы, строительства земляного полотна. Технология и механизация строительства оснований и покрытий автомобильной дороги. Технологическое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. Знакомство с производственными предприятиями (АБЗ. ЦБЗ). |  |  |
| Дифференцированный зачет по производственной практике |  |  |
| Всего часов | 1485 |  |

| МДК 02.03. Эксплуатационные материалы |  |  | 77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Общие сведения о топливах | Содержание | 4 | 2 |
|  |  | Назначение автомобильных топлив. Классификация автомобильных топлив по агрегатному состоянию, по теплоте сгорания, по целевому назначению и по исходному сырью. Нефть, ее состав. Способы получения автомобильных топлив из нефти. Понятия о способах доведения полученных топлив до норм стандарта. Получение альтернативных топлив | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.2. Автомобильные бензины | Содержание | 12 | 2 |
|  |  | Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие на подачу топлива от топливного бака до карбюратора: наличие воды, механических примесей, давление насыщенных паров. Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость (теплота испарения, фракционный состав). Свойства, влияющие на процесс сгорания. Виды сгорания рабочей смеси: без детонации, с детонацией, калильное. Понятие об октановом числе. Методы определения октанового числа. Способы повышения детонационной стойкости бензинов. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, индукционный период. Коррозийность бензинов: содержание водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на медной пластинке. Кислотность. Массовая доля серы. Марки бензинов и их применение. | 4 |  |
|  | Лабораторные работы | 5 |  |
|  | 1 | Определение качества бензина по внешним признакам. Анализ на содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |
|  | 2 | Определение плотности и фракционного состава бензина. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.3. Автомобильные дизельные топлива | Содержание | 6 | 2 |
|  |  | Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным топливам. Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от топливного бака до камеры сгорания: наличие воды и механических примесей, температура помутнения, застывания, вязкость. Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость. Свойства дизельных топлив, влияющих на самовоспламенение и процесс сгорания: мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, понятие о цетановом числе. Способы повышения самовоспламеняемости. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, зольность, коксуемость, йодное число, содержание серы. Коррозийность дизельных топлив: содержание серы, воды, водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на медную пластинку. Марки дизельных топлив и область их прим | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  |  | Определение качества дизельных топлив. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема1.4. Альтернативные топлива | Содержание | 4 | 2 |
|  |  | Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.5. Общие сведения об автомобильных смазочных материалах | Содержание | 4 | 2 |
|  |  | Назначение смазочных материалов. Эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов. Получение смазочных материалов. Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства масел: вязкость масел при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.6. Масла для двигателей | Содержание | 6 | 2 |
|  |  | Условия работы масла в двигателе: причины старения масла в двигателе. Вязкостные свойства масел для двигателей: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. Смазочные свойства моторных масел. Антиокислительные, моющие, антипенные, противокоррозионные защитные свойства. Присадки. Классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы вязкости). Марки моторных масел и их применение | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  |  | Определение качества моторных масел. Определение наличия воды и механических примесей. Определение кинетической вязкости масел. Определение индекса вязкости |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.7. Трансмиссионные и гидравлические масла | Содержание | 3 | 2 |
|  |  | Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, смазочные и защитные свойства масел. Присадки. Классификация трансмиссионных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости). Марки трансмиссионных масел и их применение. Условия работы гидравлических масел. Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные свойства масел. Присадки. Классификация гидравлических масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости). Марки гидравлических масел и их применение | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.8. Автомобильные пластичные смазки | Содержание | 5 | 2 |
|  |  | Назначение, состав и получение пластичных смазок. Классификация. Эксплуатационные, вязкостно-температурные, прочностные, смазочные свойства. Марки и их применение | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Определение показателей качества пластических смазок. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1. 9. Жидкости для системы охлаждения | Содержание | 5 | 2 |
|  |  | Назначение жидкостей для системы охлаждения. Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема при нагревании и замерзании, высокая температура кипения, высокая теплоемкость и теплопроводность, стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не вызывать отложений, нетоксичность и непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости. Марки и их применение | 2 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Определение показателей качества низкозамерзающих жидкостей системы охлаждения ДВС |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.10. Жидкости для гидравлических систем | Содержание | 5 | 2 |
|  |  | Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. Марки и применение амортизаторных жидкостей. Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования к качеству тормозных жидкостей. Марки и применение тормозных жидкостей. Эксплуатационные требования к качеству жидкостей для исполнительных механизмов, марки и их применение. Промывочные и очистительные жидкости | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа | 2 |  |
|  |  | Определение показателей качества тормозных жидкостей |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.11. Управление расходом топлива и смазочными материалами | Содержание | 3 | 2 |
|  |  | Основные элементы управления расхода топлива и смазочных материалов. Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных материалов. Оперативное управление расходам топлива: по линейным нормам, по удельному расходу топлива Экономия топлива при эксплуатации автомобилей, в результате совершенствования автомобильной техники. Экономия моторных масел | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.12. Качество топлива и смазочных материалов, эффективность их использования | Содержание | 3 | 2 |
|  |  | Влияние качества топлив и масел на их расход. Организация контроля качества топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей при их применении. Восстановление качеств топлив и масел. Повторное использование отработавших масел Токсичность бензинов, дизельных топлив, газовых топлив, отработавших газов, масел и специальных жидкостей. Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок оказания первой помощи при отравлениях. Пожаро - и взрывоопасность топлив, смазочных материалов, технических жидкостей и лакокрасочных материалов. Электризация топлив | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.13. Лакокрасочные и защитные материалы | Содержание | 8 | 2 |
|  |  | Назначение и требования к лакокрасочным материалам. Состав лакокрасочных материалов. Строение лакокрасочного покрытия. Способы нанесения лакокрасочных материалов. Классификация лакокрасочных покрытий. Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, продолжительность высыхания, укрывистость. Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости, прочности при изгибе и ударе. Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий. Вспомогательные лакокрасочные материалы. Защитные материалы | 4 |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Оценка показателей качества лакокрасочных и защитных материалов |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам, проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.14. Резиновые материалы | Содержание | 3 | 2 |
|  |  | Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи. Физико-механические свойства резины. Особенности эксплуатации резиновых изделий | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1. 15. Уплотнительные, обивочные, электроизоляци-онные материалы и клеи | Содержание | 3 | 2 |
|  |  | Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к обивочным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к электроизоляционным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к синтетическим клеям, их виды и применение | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |
| Тема 1.16. Безопасность труда при работе с эксплуатационными материалами | Содержание | 2 | 2 |
|  |  | Безопасность труда при работе с этилированными бензинами, дизельным топливом, сжиженными и сжатыми газами, маслами, смазками, специальными жидкостями и лакокрасочными материалами. Законодательство по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, водного бассейна и пр.). Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. Понятие о предельно допустимых выбросах и предельно допустимых концентрациях. Основные мероприятия по охране природы. Государственные стандарты по снижению загрязнений атмосферного воздуха основными токсичными веществами отработавших газов автомобилей | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 |  |
|  |  | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы |  |  |

| МДК 02.04 Основы гидравлики и гидро-пневмопривод ДСМ |  | 72 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала Значение дисциплины “Гидравлика и гидропневмопривод” для специалистов в области ремонта и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования. Основные разделы дисциплины и связь с профилирующими дисциплинами. Краткая характеристика состояния и развития дорожного машиностроения. Современные методы производственной эксплуатации дорожных машин и оборудования. Роль гидропривода в дорожных машинах. Сравнительная характеристика гидропривода по сравнению с другими системами. Роль гидропривода в дорожно-строительных машинах зарубежного производства | 2 | 1 |
| Раздел 1. Общие теоретические основы гидравлики |  |  |  |
| Тема 1.1.Физические свойства жидкости | Содержание учебного материала Весомость жидкостей, зависимость объёмного веса от температуры и давления. Вязкость жидкостей: кинематическая и динамическая; условные единицы вязкости, зависимость от температуры и давления. Механическая и химическая стойкость рабочих жидкостей, теплостойкость, растворение в жидкостях газов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | Функции рабочей жидкости, обеспечивающие работоспособность гидропривода |  |  |
| Тема 1.2. Зависимость вязкости от температуры и давления. Коэффициент динамической и кинематической вязкости. | Содержание учебного материала Механическая смесь воздуха с жидкостью. Образование пены, сжимаемость жидкостей, теплопроводность и теплоёмкость, кавитация и её использование; применяемость жидкостей. Высокотемпературные жидкости. Зарубежные марки жидкостей, газообразные жидкости. Взаимозаменяемость жидкостей по вязкости и другим свойствам | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 2 | 3 |
|  | Нефтяные жидкости. Марки масел |  |  |
| Тема 1.3. Гидростатика | Содержание учебного материала Свойства давления в неподвижной жидкости. Уравнение равновесия. Поверхность равного давления. Свободная поверхность жидкости, основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Приборы измерения давления. Сила давления жидкости на стенки. Закон Архимеда. Примеры применения гидростатики в гидросистемах | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №1: Расчеты по закону Архимеда | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2: Решение задач на вычисление давления, на применение законов Паскаля и Архимеда. (Расчеты по гидростатике) | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3: Решение задач на вычисление давления, на применение законов Паскаля и Архимеда. (Расчеты по гидростатике) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | Устройство пружинного манометра. вакууметр |  |  |
| Тема 1.4. Основные понятия гидродинамики | Содержание учебного материала Виды движения жидкости. Основные понятия гидродинамики: линия тока, трубка тока, струйка, живое сечение, расход. Поток жидкости. Средняя скорость. Уравнение расхода. Уравнение движения жидкости. Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости. Общие сведения о движении газов; условия применимости законов гидравлики к движению газов Практическое занятие №4: Практическое применение уравнения Бернулли | 6 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | Применение уравнения Бернули |  |  |
| Тема 1.5. Движение жидкости по трубопроводам | Содержание учебного материала Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Распределение скоростей по сечению трубы; потери напора по длине трубы. Особенности турбулентного движения жидкости, коэффициент потерь по длине трубы. Шероховатость стенок, абсолютная и относительная. Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Формулы для определения коэффициентов Дарси и область их применения. Движение в некруглых трубах. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №5: Расчет гидравлического удара | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6: Расчеты по гидродинамике. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | Факторы, способствующие образованию турбулентного режима течения жидкости |  |  |
| Тема 1.6. Истечение жидкостей из отверстий и насадков. | Содержание учебного материала Основные виды местных сопротивлений, местные потери напора при больших и малых числах Рейнольдса. Кавитация в местных сопротивлениях и её практическое использование. Истечения жидкостей через насадки и малые отверстия. Основное расчётное уравнение простого трубопровода. Неустановившееся движение несжимаемой жидкости с учётом инерционного напора. Явление гидравлического удара. Формула Жуковского для прямого удара. Понятие о непрямом ударе. Способы ослабления гидравлического удара. Практическое использование гидроудара. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа | 2 | 2 |
|  | Истечение жидкости из отверстий |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 | 3 |
|  | Вычисление потерь напора по формуле Вейстбаха |  |  |
| Раздел 2. Гидропривод |  |  |  |
| Тема 2.1. Насосы | Содержание учебного материала Силовые цилиндры двухстороннего и одностороннего действия, устройство поршня, проходной и глухой крышек. Телескопические цилиндры, цилиндры со ступенчатыми поршнями. Тандем-цилиндры, цилиндры с устройством для демпфирования. Гидроцилиндры поворотного действия. Расчёт усилий на штоке и скорости движения поршня при подаче жидкости в разные полости. Методы увеличения скорости поршня и выравнивания усилий на штоке при движении в обе стороны. Расчёт КПД силового цилиндра. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа | 4 |  |
|  | Практическое занятие №7: Истечение жидкости из отверстий |  |  |
|  | Практическое занятие№8: Расчет основных характеристик насосов и подбор насосов по каталогу. (расчет по насосам) |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | Подготовка к лабораторному занятию |  |  |
| Тема 2.2. Основные понятия о гидроприводе. Рабочие жидкости для гидропривода | Содержание учебного материала Основные вопросы теории радиально-поршневых гидромашин. Фактическая производительность насоса, выходной момент гидромотора. Объёмный КПД насоса, механические потери и механический КПД. Производительность насоса, числа оборота гидромотора. Равномерность подачи жидкости, пульсация, действующие силы. Контакт поршней со статорным кольцом. Нагрузка на поршень, распределение жидкости. Гидромотор многократного действия, разгрузка распределительной цапфы. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | Подготовка к лабораторному занятию |  |  |
| Тема 2.3. Гидродвигатели и гидроаппаратура | Содержание учебного материала Принцип действия и рабочий процесс аксиально-поршневых гидромашин с наклонным блоком или наклонной шайбой, определение скорости, ускорения поршня. Производительность насоса, равномерность подачи жидкости. Крутящий момент гидромотора. Силы, действующие в распределительном узле. Разгрузка контактной поверхности. Связь цилиндрового блока с наклонной шайбой. Аксиально-поршневые насосы по бескарданной схеме; насосы без соединительного шатуна; конструкция насосов с неподвижным цилиндровым блоком. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | Практическое занятие №9: Расчет элементов гидропривода. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 5 | 3 |
|  | Подготовка к лабораторному занятию |  |  |
| Тема 2.4. Условные обозначения элементов гидропривода на схемах. Открытая схема объемного гидропривода поступательного движения. | Содержание учебного материала Устройство, принцип действия, область применения пластинчатых гидромашин однократного и многократного действия, регулируемые и нерегулируемые. Расчётная производительность и её колебания. Силы, действующие на пластины. Выбор рабочих параметров насоса, разгрузка пластин, устранение ударных нагрузок. Насосы с неподвижными пластинами. Расчёт максимального крутящего момента и его отклонения в зависимости от частоты вращения, ширины ротора, числа пластин и их толщины. Коэффициент неравномерности при чётном и нечётном числе пластин. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 4 | 3 |
|  | Подготовка к лабораторному занятию |  |  |
| Тема 2.5. Схема гидропривода тормозной системы автомобиля | Содержание учебного материала Принципы взаимодействия шестерён с внешним и внутренним зацеплением. Конструктивное исполнение гидромоторов и насосов. Производительность. Расчёт пульсации, выбор параметров насосов, объёмные потери мощности, нагрузка на подшипники, влияние центробежных сил. Методы улучшения питания насоса, компрессия жидкости во впадинах шестерён. Автоматическое регулирование величины торцовых зазоров. Многоступенчатые и многошестерённые насосы. Насосы с косозубым и шевронным зацеплением. Особенности конструкции двух - и трёхвальных насосов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 3 | 3 |
|  | Подготовка к лабораторному занятию |  |  |
| Контрольная работа |  | 2 | 2 |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:

учебных кабинетов:

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- автомобили и тракторы

лаборатории:

- эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

полигона:

-  Лаборатория  - Технических средств обучения;

- Лаборатория - Гидравлического и пневматического оборудования дорожных и строительных машин.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- комплект нормативной документации;

- комплект учебников;

- комплект тематических  презентаций по разделам и темам МДК;

- комплект наглядных средств обучения (плакаты и  схемы по темам);

- комплект аудио-видео материалов (на магнитных и электронных носителях).

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- видеосистема;

- интерактивная доска;

- мультимедийный проектор;

программное обеспечение для составления проектно-сметной документации

# 4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

Основные источники:

М.Д. Полосин. Устройство и эксплуатация подъемно – транспортных  и строительных машин. Москва, «Профобриздат», 2001 г

М.Д. Полосин. Машинист дорожно-строительных машин. Москва, «Академия», 2002г. А.И. Доценко. Строительные машины. М, «Стройиздат», 2003 г.-

Эксплуатация и ТО дорожных машин, автомобилей и тракторов. Москва, Издательство «Мастерство», 2002 г. -.

А.В. Раннев, М.Д. Полосин. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин. Москва, «Академия»,   2005 г

Д.П.Волков, В.Я.Крикун Строительные машины и средства малой механизации, учебник/ М.: Академия, 2012 К.К.Шестопалов. Строительные и дорожные машины. Учебное пособие/ М.: Академия, 2008  – 15 экз.

В.А.Зорин. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов, учебник/ М.: «Академия»,  2012

А.И. Доценко. Строительные машины. Москва, «Стройиздат», 2003 г..

Эксплуатация и ТО дорожных машин, автомобилей и тракторов. Москва, Издательство «Мастерство», 2002 г.

Дополнительные источники:

- Ананьев, С. И.   Эксплуатационные материалы для автомобилей и тракторов: учебное пособие / С. И. Ананьев, В. Г. Безносов, В. В. Беднарский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 384 с.

- Беднарский, В. В.   Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для сред. проф. образ. / В. В. Беднарский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 456 с. : ил.

### Белецкий Б.Ф.Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для вузов, факультетов и техникумов / Б. Ф. Белецкий. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 592с.

- ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. Форматы

- ГОСТ 2.302—68 ЕСКД. Масштабы

- ГОСТ 2.108— 68 ЕСКД. Спецификация

- ГОСТ 2.109—73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

- ГОСТ 2.113—75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы

- ГОСТ 7.11-78 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании;

- ГОСТ  8.417-81 (заменен на ГОСТ 8.417-2002) ГСИ. Единицы физических величин.

### ГОСТ 7.54–88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление численных данных о свойствах веществ и материалов в научно-технических документах. Общие требования.

- ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила;

- ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во стандартов, 1996.

- ГОСТ 2.114—95 ЕСКД. Технические условия

- ГОСТ Р 6.30-2003 Требования к оформлению организационно-распорядительной документации. – М.: Изд-во стандартов, 2003.

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие  требования и правила оформления» – М.: Изд-во стандартов, 2008.

### Горбунов И.В. Устройство и эксплуатация автомобильных кранов с электрическим и гидравлическим приводами: Учеб. пособие / И. В. Горбунов, А. Ф. Добзин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ДОСААФ, 1986. - 342 с.

### Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для сред. проф. образования / под ред. Е.С.Локшина. - 2-изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 464с. : ил

- Туревский И. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: Учеб. пособие / И. С. Туревский. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2006. - 192 с. : ил.

- Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей: Учеб. пособие. Книга 2 : Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомбильного транспорта / И. С. Туревский. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2007. - 256 с. : ил.

- Т.М. Бошта., С.С. Руднев., Б.Б. Некрасов. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение,1982.

- М.Ф. Бромлей. Гидравлические машины и холодильные установки. – М.: Стойиздат,1971.

- В.В. Жабо., В.В. Уваров. Гидравлика и насосы: - М.: Энэргоатомиздат,1984.

- М.И. Маковозов Гидравлика и гидравлические машины. – М.: Машгиз,1962.

- Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей. – М.: Машиностроение,1985.

- К.М. Холин., О.Ф. Никитин. Основы гидравлики и объемные гидроприводы. – М.: Машиностроение,1989.

- О.В. Черняк., Г.Б. Рыбчинская Основы теплотехники и гидравлики. – М.: Высшая школа,1979.

Интернет – ресурсы:

- Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru /

- Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Изучению профессионального модуля предшествуют изучение следующих общепрофессиональных дисциплин и модулей:

ОП.01 Инженерная графика;

ОП.04  Материаловедение.

ОП.05 Метрология и стандартизация

ОП.11 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование;

ОП.12 Эксплуатационные материалы

ОП.13 Правила и безопасность дорожного движения.

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве и содержании и ремонте дорог

Параллельно с изучением профессионального модуля изучаются учебные дисциплины:

ОП.05 Метрология и стандартизация

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ОП.12 Эксплуатационные материалы

Занятия проводятся в учебной аудитории, оснащённой необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.

В рамках  изучения профессионального модуля студенты выполняют два курсовых проекта, по результатам освоения МДК 02.01 и МДК 02.02 проводятся экзамены.

Учебная и производственные практики  проводится концентрированно, учебная практика на полигоне колледжа, а производственная на производственной базе отраслевых предприятий.

Обязательным условием допуска к учебной (по профилю специальности)  и производственной практикам в рамках профессионального модуля  является полное освоение программы междисциплинарных курсов и положительная оценка по результатам промежуточной аттестации. Освоение программ учебной и производственной практик в структуре модуля завершается дифференцированным зачетом.

В процессе занятий обеспечивается соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на рабочих местах.

По завершению изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю ПМ.02.  Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая подготовка):

- преподаватели должны иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей; иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; в обязательном порядке проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года; владеть информационными технологиями;

- мастера производственного обучения должны иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, наличие 3-4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов | Правильность выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии Правильность разработки технологических процессов по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии Соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среды. | Решение ситуационных задач Тестирование Оценка результатов выполнения практических занятий Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. | Правильный выбор методов технической диагностики машин и механизмов для выявления неисправностей и дефектов при проведении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Соблюдение правил техники безопасности и охрана окружающей среды. | Решение ситуационных задач Тестирование Оценка результатов выполнения практических занятий Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. | Правильность заполнения дефектных ведомостей и технологических карт по диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии Соблюдение правил проведения работ в соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. | Решение ситуационных задач Тестирование Оценка результатов выполнения практических занятий Контроль выполнения самостоятельной работы. |
| ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Правильность разработки и выбора метода ведения учетно-отчетной документации Заполнение и оформление документации по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с нормативными документами | Решение ситуационных задач Тестирование Оценка результатов выполнения практических занятий и курсового проектирования Экспертная оценка правильности составления учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - определение целей учебной деятельности; - ответственность за результаты учебы, динамика учебных достижений; - участие в конкурсах, олимпиадах профессиональной направленности; - публичное заявление о своих профессиональных потребностях и интересах | - выполнение индивидуальных, дополнительных заданий по собственной инициативе |
| ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - рациональность планирования и организации деятельности по технической эксплуатации и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; - оснащение рабочего места необходимым инструментарием, нормативными источниками и учебной литературой; - обоснование выбора и методов решения ситуационных задач по технической эксплуатации и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; - самооценка результатов деятельности на основе эталонных | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося; - анализ результатов деятельности обучающегося |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - внесение аргументированных предложений по решению проблемной производственной задачи (например, диагностика и ТО ходовой части машин на пневмоколёсном ходу); - самостоятельное выявление и исправление допущенных ошибок | - анализ результатов деятельности обучающегося |
| ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - результативное использование различных информационных источников, ГОСТов и СНиП необходимых для решения ситуационных задач по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; - корректный выбор Интернет-ресурсов | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование компьютерных программ для создания и оформления теоретических и графических частей курсовых проектов по технической эксплуатации и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин | - анализ результатов деятельности обучающегося |
| ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - проявление выдержки и понимания к другим мнениям и позициям; - проявление готовности к сотрудничеству в процессе решения производственной задачи; - соблюдение этических норм в условиях коллективной работы | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося |
| ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - определение целей деятельности с учетом поставленной задачи; - планирование деятельности по выполнению поставленной задачи; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - проявление инициативы в условиях командной работы. | - мониторинг качеств личности необходимых для профессиональной деятельности техника |
| ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - самостоятельное изучение нормативных документов в области диагностирования и сервисного обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; - участие в работе предметного кружка, секции; - наличие индивидуального плана самообразования и самоконтроль его выполнения | - оценка результатов самостоятельной работы студентов при освоении программы профессионального модуля |
| ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - отслеживание тенденций развития в области эксплуатации и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | - наблюдение за организацией деятельности обучающегося в процессе подготовки и проведения в студенческих научно-практических конференциях |